LE ANALISI DEL TRENO VERDE A BARI

Via Roberto da Bari, ang. Via Piccinni – dal 22 al 24 marzo 2011

| Inquinanti monitorati | 22/03* | 23/03 | 24/03 | Limiti di legge |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pm10**** | 26 | 31 | 41 | Limite giornaliero: 50 Superamenti annui consentiti: 35 |
| Benzene ** | 2,3 | 2,3 | 2,4 | Limite medio annuo consentito: 5 |
| Biossido di Zolfo**** | 1 | 0 | 0 | Limite sulle 24 ore: 125 |
| Biossido di Azoto** | 59 | 100 | 124 | Limite orario: 200 |
| Monossido di Carbonio*** | 0,3 | 0,4 | 0,3 | Limite giornaliero su otto ore: 10 |
| Ozono** | 57 | 78 | 93 | Livello di attenzione: 180 Livello di allarme: 240 |

* I rilievi sono iniziati il giorno 22/03/2011 alle ore 10:00

LEGENDA

** microgrammi su metrocubo (µg/m3)

*** milligrammi su metrocubo (mg/m3)

**** microgrammi su metrocubo (µg/m3) — media su 24h

La normativa: i limiti di legge degli inquinanti sono fissati dal nuovo decreto legislativo n° 155 del 2010

L’INQUINAMENTO ACUSTICO

| Via Roberto da Bari, ang. Via Piccinni | 22/03* | 23/03 | 24/03 |
| --- | --- | --- | --- |
| Livello equivalente continuo diurno (06 - 22) dB(A) | 68,5 | 68,0 | 68,1 |
| Livello equivalente continuo notturno (22 - 06) dB(A) | Nd | 61,7 | 61,7 |

* I rilievi sono iniziati il giorno 22/03/2011 alle ore 10:00

I limiti di legge per i livelli di rumore sono dettati dal Dpr n.142 del 30/3/2004, che prevede un limite di 65 decibel nelle ore diurne e di 55 decibel nelle ore notturne

RILEVAMENTO TRENO VERDE

| Misurazioni con strumento Dust Monit di Con.Tec | PM10 | PM2,5 |
| --- | --- | --- |
| Misura di 1h di tragitto che da via Capruzzi va in via Giulio Petroni passando per via Amendola, 23 marzo dalle 17.00 alle 18.00. | 88,7(g/m3 | 29% |